# 自动折盖封箱机相关的外文文献

##### 问：折盖封箱机的介绍

- 答：自动折纸箱上盖，上下自动贴上胶带，采用即贴胶带纸箱封口，封箱效果平整、规范、美观；也可以采用热熔胶封箱，封口更牢固，自动折上盖，无需人手作业；配套自动化包装流水线使用将更能体现此机价值，是自动化包装企业的首选。

##### 问：自动封箱机的工作原理？

- 答：对于封箱机的厂家有很多，但是它的工作原理都一样的，下面就以（利悦包装)自动封箱机来举例说明吧：用胶带将包装纸箱的上底和下底进行封口，自动封箱机还可以自动调节对不同包装物大小的高度和宽度，适合大批量生产。产品装箱后经输送链（带、辊）送入封箱机，并递交给输箱机构，由夹箱皮带夹住纸箱的两侧面，向前运动。前短舌经压舌架自动弯曲，后短舌在纸箱进入封箱机托辊时，有一检测讯号（光电讯号）通知打舌气缸动作，由打舌架将其折弯，同时有一讯号通知熔胶机自动喷胶。纸箱继续向前运动，左、右长舌经过导向杆自动向中间折弯，同时压箱机构皮带，同步压住纸箱左右长舌，使箱、舌、胶合在一起，完成封箱整形动作，即产品包装的最后一道工序-自动封箱。

答：封箱机种类很多，厂家也很多，但是原理都是差不多的。就我自己比较了解的全方位折盖封箱机（思密达智能）来说：产品装箱后经辊筒线送入封箱机，由夹箱皮带夹住纸箱的两侧面继续向前运动，先完成前后、左右全方位折盖，再同时完成上下面胶带封箱，整个封箱动作就结束了。

- 这台全方位折盖封箱机还有自己的一些特点，在实现折盖封箱一次性完成的基础上，增加了自动扫描识别功能，会根据纸箱大小，自动调节封箱宽度，避免了因箱体不规则导致的卡死问题。在贴带器上配备感应装置，在胶带脱落及长度不足时，自动停止，避免封箱失败，造成安全风险。

##### 问：折盖封箱机的简介

- 答：两侧皮带驱动，75MM宽皮带，确保输送平稳；自动折纸箱上盖，上下自动贴胶带，美观、快速；机器采用PLC控制，操作简单、维修方便、性能更稳定，也可以采用印字胶带，更可提高产品形象，是自动化包装企业的首选。

##### 问：请问一下自动折盖封箱机都有常见的故障以及解决方法？

- 答：自动折盖封箱机因为相对机械结构简单，故障并不是很多，也没那么频繁。一般来说，切刀变钝容易造成切带不利索，包装物超载容易造成输送困难。青岛艾讯封箱机问题很少见。

答：（1）封箱机胶带折角处出现小尾巴，影响封箱效果。因为滚轮调节得过低造成的。解决办法：将滚轮调高一些。

（2）胶带不能被切断。因为刀片不够锋利或刀尖被粘合剂堵塞。解决办法：更换刀片或清洗刀片。

- （3）封箱机过程中箱子跑偏，导致胶带不能均匀地分布在两个折盖上，影响封箱效果。因为皮带支架的螺栓间距过大。解决办法：将支架的螺栓调小些，为了保证调试后的稳定性，还可以在螺栓上加装固定用的螺帽。

##### 问：自动封箱机都可以应用在什么行业？

- 答：自动封箱机主要适用于纸箱的封箱包装，既可单机作业，也可与流水线配套使用。自动封箱机的适用范围：电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。利悦包装作为自动封箱机专业生产制造厂家，为大家提供咨询服务

答：自动折盖封箱机主要适用于纸箱包装经济快速，容易调整，可一次完成上下封箱动作，也可以与流水线配套使用、广泛应用在家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。采用印字胶带、更可提高产品形象。

产品说明：

1、单规格纸箱适用。

2、纸箱上盖及后盖自动折入，快速平压不折角。

3、自动折入两侧盖平稳、美观。

- 4、侧面皮带驱动、重负荷、易操作。

本文来源: https://www.61lw.cn/article/50c0110effd2082f77743a73.html