# 醋酸乙烯论文摘要

##### 问：醋酸乙脂在双组份粘合剂的用途和危害

答：醋酸乙烯：又名乙烯基醋酸，又称醋酸乙烯酯

英文名称：Acetic Acid Vinyl Ester、VAM、Vinyl Acetate Hq、VYAC、

Vinyl Acetate Monomer

英文简称：VAc

分子结构式：(CH3COOCH=CH2)

CAS：108-05-4

醋酸乙烯是一种重要的有机化工原料，是世界产量最大的50种化工产品之一。醋酸乙烯通过自身聚合或与其他单体共聚,主要用于生产聚醋酸乙烯(PVAc)、聚乙烯醇(PVA)、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液(VAE)或共聚树脂(EVA)、醋酸乙烯-氯乙烯共聚物(EVC)、缩醛树脂等衍生物。这些衍生物的用途十分广泛,可用于粘接剂、纸张或织物的上胶剂、涂料、墨水、皮革加工、纤维加工、乳化剂、水溶性膜、土壤改良剂等方面。随着科学技术的进步,新的应用领域还在不断拓展。

醋酸乙烯一种重要合成材料单体，现有衍生物用途广泛，其他下游产品仍在不断开发之中。

1.2 醋酸乙烯的理化性质

- 醋酸乙烯(CH3COOCH=CH2)是无色可燃性液体，有强烈气味，其蒸气对眼有刺激性，密度0.9312g/cm3(20/4℃)，熔点-100.2℃，沸点72-73℃，不溶于水，溶于大多数有机溶剂；能与其他单体聚合，是世界上产量较大的有机化工原料之一，广泛用于生产聚醋酸乙烯(PVAc)、聚乙烯醇、涂料、浆料、粘合剂、维纶、薄膜、乙烯基共聚树脂、缩醛树脂等一系列化工和化纤产品，广泛用于各行各业。

##### 问：乙酸乙烯的制备

答：（1）乙炔法：乙炔气相法合成醋酸乙烯：乙炔气相法原料是醋酸和乙炔。用该法合成醋酸乙烯反应有许多副产物的产生。主要反应方程式C₂H₂ +CH₃COOH →CH₃COOCHCH₂ 放热。合成工段是乙炔与醋酸在流化床反应器中通过活性碳醋酸锌催化合成醋酸乙烯，分离工段把合成气中的高沸物醋酸和醋酸乙烯等液化，与不凝气乙炔、氮气、二氧化碳等分开。

- （2）乙烯法：乙烯气相氧化法制醋酸乙烯：乙烯气相氧化法由于工艺经济性优而占主导地位。乙烯气相氧化法是乙烯、醋酸和氧气在气相中反应生成醋酸乙烯，采用Pd—Au，Pd—Pt，Pd—cd负载型催化剂，载体主要为SiO₂和Al₂O₃。乙烯气相氧化法包括固定床和流化床两种工艺。固定床工艺：固定床工艺使用的催化剂，其活性组分主要集中于载体的外壳，即所谓的蛋壳型催化剂。一般的制备步骤包括：用Pd和Au溶液浸渍载体，用碱沉淀Pd和Au，用还原剂还原Pd和Au，水洗、干燥，最后用碱金属溶液浸渍、干燥。该工艺的乙烯单程转化率为8%～10%，醋酸单程转化率为8%～20%。流化床气相工艺：用乙烯、醋酸、和氧气制备醋酸乙烯的流化床工艺包括：将乙烯、醋酸(气相)加入到流化床反应器中、氧气通过另外的管道进入反应器，乙烯/醋酸和氧气在反应器内混合，同时在催化剂作用下生成醋酸乙烯。流化床使用的催化剂的活性组分基本和固定床相同，但主要集中于外壳和内层之间，即所谓的蛋白型催化剂。流化床工艺克服了固定床中催化剂累积失活、受热不均、氧含量限制等缺点。

##### 问：科氏力质量流量计乙烯上的应用

- 答：质量流量计在贸易结算中的应用摘要本文主要简述质量流量计在宁夏能化甲醇、醋酸乙烯、醋酸、1、4-丁二醇等化工产品贸易结算中的应用。

本文来源: https://www.61lw.cn/article/a87e605fe9e14e7361b3ae18.html