# 自动打螺丝机外文文献

##### 问：浅谈该怎么选全自动打螺丝机

- 答：选择全自动打螺丝机是注意看一下稳定性高一点的，精度高一点的，最好拿着产品去试一下就可以了

- 答：这种机器技术含量其实不会很高，这样的情况下选服务好的

- 答：我不太懂这个，但是以前在深圳打工时都是用瑞德鑫自动打螺丝机。使用打螺丝真的很方便

##### 问：自动打螺丝机工作原理是怎样的？

- 答：自动锁螺丝机工作原理：螺丝机包含螺丝自动整列单元，螺丝自动输送单元和螺丝自动拧紧单元以及锁付过程中的检测单元。螺丝自动整列单元主要是将散装的螺丝进行整齐排列并单个输出。整列单元可以通过振动盘分选机构实现也可以通过摇臂式螺丝整列机构来实现。具体资料你可以去德正智能网站查询，他们总结的比较详细。

答：丝机不是一口价产品、螺丝锁付机器人等，是用以取代传统手工拧紧螺丝的机器。

- 自动锁螺丝机、自动送锁螺丝机、工业拧紧系统，在某种程度上减轻了锁螺丝的工作强度，要根据你的提供产品适合哪一款螺丝机，每款螺丝机价格都不一样。手工的螺丝拧紧又包括纯手工拧紧和电动螺丝刀或者气动螺丝刀拧紧两种，后者通过电动或者气动的方式产生旋转动力，以代替频繁手工的拧紧动作，但由于手工放置螺丝和对准螺丝头部仍需要占用大量的工作时间和精力

答：自动打螺丝机有两种，一种就是自动吸附式锁螺丝机，一种是吹气式自动锁螺丝机

瑞德鑫的吹气式是用供料器和机械手组合成，通过把空气压缩成压力将螺丝钉输送到批咀下在对准产品需要锁付的位置，但是对螺丝的限制也比较多，只适合螺丝头直径在M5以下的螺丝，长度大于直径的1.3倍情况下才能够稳定输出不发生翻转卡料现象。

- 瑞德鑫吸附式自动打螺丝机则结构简单，针对螺钉长度较短和体积较轻的螺丝进行锁付，通过气缸真空发送在批咀上产生的吸附力配合供料器输送单颗螺丝，适用大多数的螺丝，中间抓取所以效率会比吹气式的慢一些。

##### 问：什么叫自动打螺丝机

- 答：大型的机械未接触过，细小的就知道，反，正转小电钻就知道，装上螺丝工具，就开始工作……

- 答：有两种设备，生产螺丝的设备，打头机，搓牙机，冷墩机等；第二种自动拧螺丝的设备（自动锁螺丝机），自动送钉自动拧螺丝、自动检测

- 答：就是不用人锁付，自动将螺丝送到锁付机构，让机器按照产品的螺丝点自动锁付。省去人工，提高效率的机台，网上很多，品牌也很多。厦门普林斯的稳定性和性价比在市场上有很好的口碑，可以参考下。

- 答：就是用机械自动替代人手去快速拧紧螺丝，有M1-M6型号的都适用，也可以非标定制。贝勾买自动打螺丝机的话，深圳瑞德鑫自动化

- 答：自动螺丝机，用机器自动给产品打螺丝

- 答：自动打螺丝机是自动锁付螺丝的设备，M1-M6小螺丝都可以免人工自动拧紧。瑞德鑫台式自动打螺丝机锁付多种不同规格螺丝，双工位一取一放

答：自动锁螺丝机是通过各类电动、气动元器件实现螺丝的自动输送、拧紧、检测等工序，通过设备来简化螺丝紧固工序，达到减少人工数量及减少人工误操作带来的不良因素。是一种典型的非标自动化设备。

- 自动锁螺丝机主要分为：手持式锁螺丝机、多轴式自动锁螺丝机、坐标式自动锁螺丝机。

答：所谓自动锁螺丝机通用性是指一台机器可以锁付多种螺丝，达到一机多用的目的。如果自动锁螺丝机能有较强的通用性，意味着可以为客户节省设备投入资金，所以很多客户都会咨询这个问题，也是最关心的问题之一 广州智品汇电子科技有限公司。

自动锁螺丝机通用性，即同种(或者型号相近)螺丝的产品之间进行通用,而并非所有的产品。因为产品不同所采用的螺丝规格型号也有差别，同时也会针对产品进行独有的设计；如果你的所有产品都采用同种型号的螺丝，那么自动锁螺丝机可以通用，如果你的不同产品采用的螺丝差别很大，则需要另外单独定制。

- 通过以上对自动锁螺丝机的通用性讲述后，大家现在应该了解自动锁螺丝机的通用性和螺丝有很大的关系。自动锁螺丝机的主要作用就是要把螺丝锁到物体上，使物体得到紧固的作用，自动锁螺丝机的另一个目的就是提高工作效果，降低成本，这也是每个企业想要达到的改善目标。

- 答：就是一种平台自动螺丝机不需要人工就可以自行锁付，高效率高运行

##### 问：什么是自动螺丝机 螺丝机有什么用处

- 答：自动打螺丝设备采用一次性把所有螺丝打完。包括产品的传送、定位、螺丝排放及螺丝送料完全由设备自动完成。操作员只需做简单的操作：在设备前放产品，定期检查物料的供应情况，大大简化了操作，提高工作效率，缩短打螺丝时间，防止不良品及人为的坏品。

答：自动锁螺丝机也是全自动螺丝锁付设备，之前工厂普遍采用人工用螺丝刀锁付螺丝，随着时代的发展和科技的进步，自动锁螺丝机逐渐替代人工锁付螺丝是必然趋势，也是发展所向。

自动锁螺丝的操作步骤：事先将需要锁螺丝的部件放在自动锁螺丝机机的机台治具上，进行系统定位编程（所需锁螺丝的位置和扭力等都可以在系统内设置），设置好后人工或者机器将待锁螺丝的产品放在机台治具上，按开始键，自动锁螺丝机将会按照程序自动进行锁螺丝。

蓝谋机械的自动锁螺丝机的好处：提升生产效率、自动锁不生锈、自动锁不易锁坏、省人工成本、稳定产品品质（锁坏会报警）等优点。

目前自动锁螺丝机应用范围极广，应用于各类玩具、小家电、电子产品、仪器仪表、灯饰、电子、塑胶、合金、通讯设备、音响等。

- 蓝谋机械自动锁螺丝机BM-4220-2Z

##### 问：自动锁螺丝机用英文怎么说？

- 答：automatic screw tightening machine.automatic screwing machine.一般这两个用的最多。

本文来源: https://www.61lw.cn/article/aedd8a36d07d5c6099d63c68.html