# 塔式起重机论文摘要

##### 问：塔式起重机的结构中哪些部分利用了三角形框架它的作用是什么

答：咨询记录 · 回答于2021-10-18

塔式起重机的结构中哪些部分利用了三角形框架它的作用是什么

- 1.塔式起重机（tower crane）简称塔机，别称塔吊，是指动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机，起源于西欧。它根据动臂形式分为水平式和压杆式两种，作业空间大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。它主要由金属结构、工作机构和电气系统三部分组成。2.主臂：承载吊重，并使小车有行走轨道。平衡臂：放置起升机构、电气箱、配重，并使塔机获得平衡力矩，减小标准节所受到的弯曲力矩。塔帽：通过拉杆与主臂与平衡臂连接，达到减小标准节所受到的弯曲力矩。顶升套架：放置回转机构，用于塔机顶升时，承载塔机平衡臂、主臂和塔帽的重量。标准节：支撑塔机自身重量及起吊重物的重量，并抵抗塔机的倾覆力矩。机构包括如下起升机构：起升重物。变幅机构：改变起重小车到回转中心的距离。回转机构：使塔机的上半部分（包括主臂、平衡臂及塔帽）能围绕回转中心旋转。顶升机构：塔机顶升时，使塔机上半部分升高的液压动力系统。行走机构：使塔机整机能在轨道上行走。希望可以帮助到您！祝您生活愉快～

##### 问：塔式起重机主要由什么组成

- 答：塔式起重机的主要参数有：1、额定起重力矩。最能全面反映塔式起重机起重性能的是起重力矩，因为起重力矩本身是幅度和起重量两个参数的乘积。起重力矩是起重且与幅度的乘积。2、起重幅度。起重幅度也称为回转半径或工作半径，指的是塔式起重机的回转中心线至吊钩中心线的水平距离。幅度包含最大幅度和最小幅度两个参数。3、额定起重量。额定起重量指的是起重机在不同工作状态下，允许吊装的重量。一般在其主要性能参数中标出最大幅度时的起重量和最大起重量，其他状态的额定起重量由其特性曲线决定。4、最大起升高度。对于动臂式塔式起重机，最大起升高度根据起重臂的仰角和塔身高度的不同而不同。对于小车变幅塔式起重机，最大起升高度仅与塔身高度有关，在塔身高度确定后，其最大赵升高度为一定值。除了上述4个主要的性能参数外．还有工作速度（包括起升速度、回转速度、行走速度、小车牵引速度等）、轨距、轴距、电动机总功率、结构自重、平衡重、总重等重要参数。这些重要参数往往决定塔式起重机的选择，如工作速度往往决定了选择起重机的数量，电动机总功率对供电负荷提出了要求，轨距、轴距对场地提出了要求，而结构自重、平衡重、总重等对起重机的基础处理提出了要求。塔式起重机（tower crane）简称塔机，亦称塔吊。动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。作业空间大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。塔式起重机由金属结构、工作机构和电气系统三部分组成。金属结构包括塔身、动臂和底座等。工作机构有起升、变幅、回转和行走四部分。电气系统包括电动机、控制器、配电柜、连接线路、信号及照明装置等。

- 答：塔式起重机主要是由塔身，门架，塔顶，塔帽，起重臂，平衡臂等金属结构和起升，变幅，运行，回转机构及电气系统与安全装置等组成！

本文来源: https://www.61lw.cn/article/c98f2a055efcf0d2f7dc0a52.html