# 泵房电动机安全运行调研报告

##### 问：电动机安全注意事项

答：1、电动机械的金属外壳必须有可靠的接地装置或临时接地装置，以免发生触电事故。

2、移动电动机械时，必须事先关掉电源，千万不可带电移动。乱轿

3、电动机械的供电线路必须按照照明用电规则安装，严禁乱拉乱接。

4、电动机械发生故障必须断电检修，不能带电作业。

5、使用单相电动机的机械，要安装低压触电保安器，并经常保持其灵敏可靠。

6、长期未用或受潮的机械，在投入正常作业庆正前应进行试运转。如果通电后不运转，必须立即拉闸断电检修。

7、机械操作人员要加强安全防范意识，严格执行。在操作时，应穿绝缘鞋，不要用手和湿布擦拭电器设备，不要在电线上悬挂衣物等。

8、一旦发生电器火灾，要立刻拉闸切断电源，不要在拉闸停电之前就泼水救火，以防传电、漏电。如有人触电也要立即切断电源再去救人。

（1）电动机在额定冷却条件下，可按制造厂上所规定的额定数据运行，不允许限额不明确的电动机盲目地运行。

（2）电动机线圈和铁芯的最高监视温度应根据制造厂的规定执行。

（3）电动机轴承的允许温度哗差肆，应遵守制造厂的规定。无制造规定时，按照下列规定：

a、对于，不得超过80℃。

b、对于，不得超过100℃(油脂质量差时，不超过85℃)。

（4）电动机一般可以在额定电压变动－5%至＋10%的范围内运行，其额定出力不变。

- （5）电动机在额定出力运行时，的不平衡率不得大于5%，三相电流差不得大于10%。

##### 问：电动机的常见故障，判断和检修

答：电动机温升过高或冒烟故障：

1、负载过重或起动过于频繁——减轻负载，减少起动次数；

2、运行过程中缺相——检查线路，恢复三相；

3、定子绕组接线错误——检查接线，加以纠正；

4、定子绕组接地，匝间或相间发生短路——查出接地或短路部位，加以修复；

5、绕型郑线转子绕组缺相运行——找出故障点，加以修复。

电动机振动悉首过大故障：

1、转子不平衡——校平平衡；

2、带轮不平衡或轴伸弯曲——检查并校正；

3、电动机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线。

电动机外壳带电故障：

1、接地不良或太大——按规定接好地线，排除接地不良故障；

2、绕组受潮睁租数——进行烘干处理；

3、绝缘损坏，引线碰壳——浸漆修补绝缘，重接引线。

扩展资料

电机维修的注意事项：

1、电机轴承装配前，轴承内侧的零部件先装人，如内风扇、平衡环、曲路环、轴承内盖等。

2、电机轴承应严格检查，若现场无检查设备，应由经验丰富的工人仔细挑选。

3、电机轴承应该加热装到轴上，加热温度约为100℃，可在油中煮5～10min，然后立即装到轴上，待冷却后再清洗。小规格电动机，也可以不加热冷装。

- 参考资料来源：

- 答：电动机的常升或缺见吵辩故障团蔽

- 答：本人建议您去书店买几本与电机维修相关的书籍来看。

##### 问：电动机在使用中，电流、功率和温升能否超过额定值？为什么？

- 答：实际负载功率超过额定值电流肯定会雀兆衡高，温升肯定会以指数上升的，猜耐如果不超功率但是温升高，一顷做般是散热风扇故障，或者翻新电机后铁芯损耗增加了。

- 答：电动机则陪在运行中其电压、孙拍蠢电流、功率、温升能超过额定值因为保证电动机长期安全贺清运行的必要条件是按发热条件选择电动机功率的,只要保证θmax≤θa

- 答：电机卖哗兆安全运行的必要条件是按发热条件来选芦或择的，只要温升不超过电机额定的温升值，电流中租或功率超过额定值也是可以的。

本文来源: https://www.61lw.cn/article/fca238aa07c9b817048b1aba.html